Kompleksowy odbiór Hali Sportowej do gry w Futsal

Odbiory Hali Sportowej do gry w Futsal przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej terytorialnie do których kluby przy należą.

- Wymiary boiska do gry powinno być nie mniejsze jak 25 metrów długości i 15 metrów szerokości.

- Odległości od linii końcowej do stałych elementów nie może być mniejszy niż 150 cm.

- Odległość od siatki/ piłko chwytów od linii końcowej nie może być mniejsza niż 100 cm.

- Odległość od linii bocznej do stałych elementów powinna wynosić 100 cm a w szczególnych wypadkach dopuszcza się 80 cm.

- Wysokość nad boiskiem poddasza nie może być mniejsza niż 6 metrów.

- Odległość boiska od publiczności nie może być mniejsza niż 120 cm.

- Ławki rezerwowych muszą posiadać nie mniej niż 14 miejsc siedzących   .

- Stolik sędziowski musi być usytuowany po tej samej stronie co ławki rezerwowych i spełniać dodatkowo następujące normy:

  - ze stolika sędziowskiego musi być sterowany zegar meczowy.

  - ze stolika sędziowskiego musi być sterowanie sprawnym sygnałem dźwiękowym (syreną)

  - przy stoliku muszą być przynajmniej 3 miejsca siedzące dla sędziego czasowego, sędziego technicznego i spikera zawodów.

- Zegar meczowy powinien być w najbardziej możliwie widocznym miejscu.

- Zegar meczowy powinien wskazywać :

  - czas meczu od 0 minuty do 40 minuty.

  - wynik meczu.

  - ilość fauli akumulowanych.

  - oznaczenie kolejności połowy.

  - czas na żądanie dla drużyny.

- Boisko do gry powinno być wyklejone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami gry w

Futsal.

- Bramki powinny być wykonane ze mocnego materiału a słupki i poprzeczki muszą mieć

8 cm szerokości.

- Nawierzchnia placu gry musi być równa.

- Linie okalające boisko powinny być w tym samym kolorze.

- Na obiekcie musi być minimum dwie szatnie dla zawodników z natryskami i sanitariami które powinny znajdować się jak najbliżej wyjścia na plac gry.

- Na obiekcie musi być szatnia dla zespołu sędziowskiego w której powinien znajdować stolik z krzesełkami, natrysk i sanitariaty.

- Szatnia sędziowska powinna znajdować się jak najbliżej wyjścia na plac gry tak aby sędziowie w drodze na boisko nie mieli kontaktu z kibicami.

- Oświetlenie placu gry musi być kompletne i nie może być mniejsze niż 500 lux. W przypadku transmisji to producent nagrania decyduje o mocy oświetlenia.

- Przed halą sportowa powinien być przygotowany parking dla zespołu sędziowskiego i drużyny przyjezdnej.

- Obiekt powinien być w okresie zimowym ogrzewanym a temperatura na obiekcie nie powinna być niższa niż 16 stopni celcjusza.

W przypadkach kiedy Hala Sportowa nie spełnia wyżej wymienionych wymogów Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN może przychylić się do odstępstwa w uzasadnionych przypadkach.

Komisji  Futsalu DZPN